# Дополнительное оборудование транспортных средств, перевозящих опасные грузы

## Общие сведения о дополнительном оборудовании транспортных средств, перевозящих опасные грузы

Каждая транспортная единица, перевозящая опасный груз, в обязательном порядке должна укомплектовываться предметами дополнительного оборудования, перечень которых определяется в зависимости от номеров знаков опасности, указанных для перевозимых опасных грузов в Перечне опасных грузов.

Заказать дополнительное оборудование

## Определить  перечень дополнительного оборудования транспортного средства, перевозящего опасный груз, вы можете, заполнив специальную форму на нашем сайте

## Перечень предметов дополнительного оборудования транспортных средств, перевозящих опасные грузы

Транспортная единица в обязательном порядке должна быть укомплектована следующим дополнительным оборудованием:

1) при перевозке всех опасных грузов, независимо от номеров образцов знаков опасности, указанных для них в Перечне опасных грузов:

- не менее чем одним противооткатным упором на каждое транспортное средство, размер которого должен соответствовать максимальной массе транспортного средства и диаметру колес;

- двумя предупреждающими знаками с собственной опорой (конусами со светоотражающей поверхностью или мигающими фонарями желтого цвета с автономным питанием или знаками аварийной остановки, соответствующими стандарту). В соответствии с требованиями ДОПОГ транспортная единица может комплектоваться любой комбинацией указанных предупреждающих знаков. Обычно на территориях большинства договаривающихся сторон ДОПОГ это обязательный для каждого автотранспортного средства знак аварийной остановки и, по меньшей мере, один мигающий фонарь желтого цвета с автономным питанием, обязательное наличие которого требуется на грузовых автотранспортных средствах, максимальный разрешенный вес которых превышает 3.5 т. Это обусловлено необходимостью выполнения требований раздела 5.4.3 ДОПОГ, касающихся немедленного отключения электрооборудования транспортного средства в случае аварии или инцидента при перевозке опасных грузов.

- жилетами оранжевого цвета со светоотражающими элементами для каждого члена экипажа;

- парой защитных перчаток для каждого члена экипажа;

- переносными фонарями для каждого члена экипажа. Переносные фонари не должны иметь открытого пламени, а также открытых металлических поверхностей, способных привести к искрообразованию. Пользоваться в транспортных средствах, перевозящих жидкости: с температурой вспышки не выше 60 °С, легковоспламеняющиеся вещества или изделия 2-го класса, разрешается только фонарями, конструкция которых исключает возможность воспламенения легковоспламеняющихся паров и газов, которые могли проникнуть внутрь транспортного средства. Поэтому транспортные единицы, на которых перевозят такие опасные грузы, в определенных случаях должны комплектоваться переносными фонарями, выполненными во взрывозащищенном исполнении; 
средствами защиты глаз (например, защитными очками) для каждого члена экипажа транспортного средства;

2) при перевозке всех опасных грузов, кроме опасных грузов, которым присвоены знаки опасности с номерами 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 или 2.3, дополнительно:

- жидкостью для промывания глаз. В качестве жидкости для промывания глаз зачастую используется 0,9% раствор хлорида натрия. Емкость для жидкости для промывания глаз должна обеспечивать простоту использования. На емкости для промывания глаз указывается срок годности, инструкции по использованию и информация о производителе. Рекомендуемый объем жидкости – не менее 500 мл;

3) при перевозке опасных грузов, которым присвоены знаки опасности с номерами 2.3 или 6.1, дополнительно:

- средствами защиты органов дыхания, необходимыми для аварийного покидания транспортного средства, для каждого члена экипажа транспортного средства (например, маской для аварийного покидания транспортного средства с комбинированным фильтром для газа и пыли типа A1B1E1K1–P1 или A2B2E2K2–P2. Буквы указывают на тип фильтра, цифры на время защитного действия. Значения букв зачастую дублируют маркировкой цветом).

Таблица 1. Маркировка буквами и цветом фильтров.

| Тип фильтра | Область применения | Цвет |
| --- | --- | --- |
| A | Органические газы и пары растворителей с температурой кипения выше 65 °С |  | Коричневый |
| B | Неорганические газы: хлор, фтор, бром, сероводород, сероуглерод, хлорциан, галогены |  | Серый |
| E | Кислые газы: двуокись серы, водород бромистый, кислоты муравьиная и уксусная, пары азотной кислоты |  | Желтый |
| K | Аммиак и амины |  | Зеленый |
| P | Аэрозоли в виде частиц пыли, дыма, тумана, пара, а также бактерии и вирусы |  | Белый |

Информация на фильтрах должна содержать следующие сведения:

- марку, класс и цветовую маркировку, например: A1B1E1K1–P1 — коричневый, серый, желтый, зеленый, белый;

- стандарт, которому соответствует изделие, например: EN 141;

- срок годности (месяц, год) или код «ХХ/ХХ», означающий месяц и год;

- наименование, торговую марку или другую идентификацию изготовителя.

Фильтр для маски должен быть опечатан.

4) при перевозке опасных грузов, которым присвоены знаки опасности с номерами 3, 4.1, 4.3, 8 или 9, дополнительно:

- лопатой;

- тентом для накрывания канализационных коллекторов (дренажной ловушкой). Дренажная ловушка используется для предотвращения попадания опасных веществ в систему канализации. Рекомендуемый размер не менее 0,7 х 0,7 м; пластмассовым сборным  контейнером для сбора разлившихся (просыпавшихся) опасных грузов.  Рекомендуемый объем контейнера не менее 10 л.

ДОПОГ предусматривает только минимальные требования к комплектации транспортных средств дополнительным оборудованием. Вышеуказанного оборудования не всегда достаточно для ликвидации незначительных утечек опасных грузов. Также некоторые предприятия, отгружающие опасные грузы, могут устанавливать дополнительные требования к дополнительному оборудованию транспортных средств, заезжающих на их территорию. Поэтому приведенный перечень не является исчерпывающим и в некоторых случаях могут потребоваться другие предметы дополнительного оборудования.
Ниже приводятся дополнительные требования к дополнительному оборудованию, предъявляемые одним из заводов химической промышленности Германии:

Пункты контроля. Защитное оборудование:
1. Средства индивидуальной защиты водителя и сопровождающего: 
– защитная обувь, защитная одежда. Должны быть надеты к моменту въезда на территорию завода, запрещается снимать в течение всего времени пребывания на территории завода;
– защитные очки, защитная каска, защитные перчатки. Должны быть в наличии при въезде на территорию, надевать следует по указанию персонала предприятия;
Положения пункта 1 действительны для транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных и не опасных грузов.
2. Прочее оборудование только для перевозки опасных грузов:
– два предупреждающих знака с собственной опорой (конусы, мигающие фонари желтого цвета с автономным питанием, знаки аварийной остановки);
– жилет оранжевого цвета (при наличии сопровождающего 2);
– ручной фонарь (при наличии сопровождающего 2);
– 2 огнетушителя.

Наиболее полный и точный список оборудования вашего транспортного средства, перевозящего именно ваш опасный груз, кроме того набор документов, порядок крепления знаков опасности, вы можете получить, заполнив форму на нашем сайте